SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
        na wykonanie remontu balkonów w budynkach mieszkalnych HSM

ZAMAWIAJĄCY.
 Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie, ul. Polna 19, 22-500 Hrubieszów, tel/fax 84 696 44 58.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Przetarg nieograniczony.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Remont istniejących balkonów w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Listopadowej 15 – szt.5.
Zakres robót remontowych w/w balkonów na 1 szt. obejmuje wykonanie:
1. Zerwanie posadzki cementowej – 1,75 m2
2. Wykonanie warstwy wyrównawczej poziomej – 1,75 m2
3. Wykonanie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm lub płynną masą uszczelniającą pod okładziny ceramiczne – 1,75 m2
4. Wymiana obróbki blacharskiej na blachę stalową nierdzewną grub. 0,5 mm – 0,90 m2
5. Wykonanie posadzki cementowej grubości 50 mm – 1,75 m²
6. Demontaż balustrady balkonowej oraz ponowny montaż za pomocą wsporników stalowych
  do płyty balkonowej – 3 szt.
7. Malowanie balustrady z kształtowników stalowych farbami 2 krotnie -3,96 m2.
h.Ułożenie płytek terakotowych – gres (30x30) na kleju elastycznym – 1,75 m²
i.Wykonanie cokolika 10 cm z płytek – 1,8 mb
j.Malowanie emulsyjne dwukrotne płyt z przygotowaniem powierzchni tynku – 2,47 m²

2. Remont istniejących balkonów w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Polnej 25 – szt. 25.
Zakres robót w/w balkonów na 1 szt. obejmuje wykonanie :
a.Zerwanie posadzki cementowej – 2,0 m2
b.Wykonanie podlewki wyrównawczej na powierzchniach poziomych – 2,0 m2
c.Wykonanie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm lub płynną masą uszczelniającą pod okładziny ceramiczne– 2,0 m2
d.Wykonanie posadzki cementowej gr. 50 mm – 2,0 m2
e.Montaż obróbki blacharskiej z blachy stalowej nierdzewnej grub. 0,5 mm – 0,98 m2
f.Demontaż balustrady balkonowej oraz ponowny montaż do płyty balkonowej za pomocą wsporników stalowych – 3szt.
g.Malowanie dwukrotne balustrady z kształtowników stalowych – 4,31 m2
h.Ułożenie płytek terakotowych – gres(30x30) na kleju elastycznym – 2,0 m2
i.Wykonanie cokolika 10 cm z płytek – 2,4 mb
j.Malowanie emulsyjne dwukrotne płyt balkonowych po uprzednim wyrównaniu powierzchni tynku– 2,78 m2
k.Demontaż oraz ponowny montaż istniejącego „ekranu” z blachy trapezowej powlekanej.

        3. Remont istniejących balkonów w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
        Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Ludnej 20 - szt. 4
Zakres robót remontowych w/w balkonów na 1 szt. obejmuje wykonanie:
1. Zerwanie posadzki cementowej – 6,12 m2
2. Wykonanie warstwy wyrównawczej poziomej – 6,12 m2
3. Wykonanie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm lub płynną masą uszczelniającą pod okładziny ceramiczne – 6,12 m2
4. Wymiana obróbki blacharskiej na blachę stalową nierdzewną grub. 0,5 mm – 1,0 m2
5. Wykonanie posadzki cementowej grubości 50 mm – 6,12 m²

f.Ułożenie płytek terakotowych – gres (30x30) na kleju elastycznym – 6,12 m²
g.Wykonanie cokolika 10 cm z płytek – 5,85 mb
h.Malowanie emulsyjne dwukrotne płyt z przygotowaniem powierzchni tynku – 12,62 m²

        4. Remont miejscowy płyt balkonowych w budynkach mieszkalnych Hrubieszowskiej
        Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Polnej 22 - szt. 35 oraz Polnej 24- szt. 30.
        Zakres robót w/w balkonów na 1 szt. obejmuje wykonanie :
        a.Usunięcie odpadających tynków - spody i boki płyt balkonowych - 2,10 m²
        b.Wykonanie naprawy płyt balkonowych metodą klejowo - szpachlową po uprzednim
        przygotowaniu powierzchni z wyrównaniem , gruntowaniem i zabezpieczeniem
        profilowanych krawędzi płyt -2,10 m²
        c.Malowanie dwukrotne płyt silikonową farbą elewacyjna w kolorze białym - 2,10 m²

        Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej (na jeden lub więcej budynków)
        zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Rozpoczęcie robót – po podpisaniu umowy
Zakończenie robót – nr 1 - 31.05.2024r
        - nr 2 - 31.07.2024r
        - nr 3 - 31.05.2024r
        - nr 4 - 31.07.2024r

V. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW.
1. Kserokopia uprawnień budowlanych.
2. Kserokopia zaświadczenia o aktualnej przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
3. Wykaz robót o podobnym charakterze wykonanych w czasie ostatnich dwóch lat potwierdzonych referencjami.
4. Kserokopia wpłaty wadium w wysokości - nr 1 - 2000,00 zł (słownie : dwa tysiące złotych)
  - nr 2 - 7000,00 zł (słownie : siedem tysięcy złotych)
  - nr 3 - 2000,00 zł (słownie : dwa tysiące złotych)
  - nr 4 - 4500,00 zł (słownie : cztery tysiące pięćset
  złotych)
VI. KRYTERIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM I SPOSÓB OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW.
        W postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć Wykonawcy którzy:
1. Posiadają wymagane uprawnienia budowlane.
2. Są Członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
3. Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Pobrali od Zamawiającego Specyfikację Techniczną Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Wpłacili wymagane wadium na konto PKO BP SA o/Hrubieszów 68 1020 5356 0000 1102 0005
  5178 lub Bank Spółdzielczy o/Werbkowice 72 9642 0009 2003 3008 9236 0002.
7. Wadium podlega zwrotowi w ciągu 7 dni dla oferentów , którzy nie zostali wybrani w przetargu
  a zwrot wadium dla oferenta wybranego w przetargu nastąpi w terminie 7 dni po podpisaniu
  umowy.
VII. KRYTERIA WYBORU OFERT.
Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi kryteriami:
Oferowana cena, potencjał ekonomiczny i techniczny firmy, doświadczenie, referencje.
        2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen z oferentami, którzy złożyli
    najkorzystniejsze oferty.

        VIII. ZOBOWIĄZANIA KTÓRE ZOSTANĄ UMIESZCZONE W UMOWIE Z
        WYKONAWCĄ
1. Niezmienność ceny umownej przez cały okres realizacji umowy.
2. Kary umowne w wysokości 0,2 % ceny oferowanej brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od całości oferty.
3. Udzielenie min. 3 lata gwarancji na wykonane roboty.
4. Dodatkowe roboty których konieczność wykonania wyniknie w trakcie realizacji umowy zostaną wykonane na odrębne zlecenie Zamawiającego wg stawek określonych w ofercie Wykonawcy.
5. W rozliczeniu końcowym uwzględniony zostanie faktycznie wykonany zakres robót.
6. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
7. Zamawiający żądał będzie atestów, certyfikatów itp. Na wbudowane materiały budowlane.
8. „Plac budowy” przekazany zostanie Wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonanie robót.
9. Koszty związane z urządzeniem zaplecza i inne koszty związane z wykonaniem robót ponosi Wykonawca.
10. Wykonawca zapewni wykonanie i zabezpieczenie robót zgodnie z przepisami BHP.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość podzlecenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy wskazanemu w ofercie pod warunkiem niezmienności cen, terminu i pełnej odpowiedzialności Wykonawcy za prace wykonane przez Podwykonawcę.
12. Termin płatności faktur – 30 dni od daty otrzymania faktury.
13. Załącznikami do umowy będą: SIWZ i oferta Wykonawcy.
IX. WYJAŚNIENIA DLA WYKONAWCÓW.
Wyjaśnienia do SIWZ będą udzielane przez Zamawiającego Wykonawcom którzy złożą zapytania pisemne co najmniej 5 dni przed terminem otwarcia ofert.
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami – Wiesław Znajomski tel. 691497212.
X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT.
Oferta powinna być sporządzona w formie pisma skierowanego do Zamawiającego. Preferowane złożenie oferty na załączonym druku ( zał. Nr 1 do SIWZ )
Oferta powinna zawierać:
- datę sporządzenia, pełne dane o wykonawcy ( nazwa, adres, telefon, fax ), imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym.
Oświadczenia i informacje:
1. O zapoznaniu się z warunkami przetargu i ich akceptowaniu.
2. Zryczałtowanej ceny brutto za wykonanie remontu jednego balkonu na budynku.
3. Przyjęcie terminu płatności faktur 30 dni.
4. Wskazanie terminu wykonania zamówienia.
5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
6. Zobowiązanie do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od daty wyboru Wykonawcy.
7. Zobowiązanie do udzielenia gwarancji przez okres 36 m-cy na wykonane zamówienie.
8. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału ekonomicznego i pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
9. Gwarancję niezmienności cen w okresie realizacji umowy.
10. Oświadczenie o podwykonawcach.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Kserokopię uprawnień budowlanych.
2. Kserokopię zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
3. Wykaz wykonanych robót o podobnym charakterze w ciągu ostatnich dwóch lat.
4. Referencje od Zamawiających.
Oferta powinna być spięta z załącznikami i podpisana przez właściwe osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: PRZETARG NA REMONT BALKONÓW W BUDYNKACH HSM W 2024 R.
Ofertę należy złożyć w terminie do godz.14 ºº dnia 17 kwietnia 2024r w Sekretariacie HSM przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie.
        XI. TERMIN OTWARCIA OFERT.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 18 kwietnia 2024r o godz 14 °° w biurze HSM przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie, przy udziale Wykonawców i przedstawicieli mieszkańców (obecność nieobowiązkowa).
Wybór Wykonawcy nastąpi po przeanalizowaniu ofert przez Komisję Przetargową powołaną przez Zarząd HSM.
O wynikach przetargu wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

     XII. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU.
Zarząd HSM zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

        ZARZĄD HSM